ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ( AUER (Франция)

| Модель | Pulsatoire 20i | Pulsatoire 32i | Pulsatoire 40i |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность при 80оС/60оС | 20,0 кВт | 32,0 кВт | 40,0 кВт |
| Мощность при 50оС/30оС | 21,4 кВт | 34,9 кВт | 42,0 кВт |
| Расход газа: |  |
| Природный газ G20 Природный газ G25 Сжиженный газ G31 | 2,12 м3/ч 2,25 м3/ч 1,60 м3/ч | 3,50 м3/ч 3,70 м3/ч 2,65 м3/ч | 4,23 м3/ч 4,50 м3/ч 3,30 м3/ч |
| Диаметр соединения | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Размеры В х Д х Г, мм | 1120х550х545 | 1260х550х595 | 1260х550х595 |
| Вес | 95 кг | 120 кг | 120 кг |
| Цена розничная, € | 2800 | 3500 | 3600 |

Несколько слов о котлах.

В данных котлах реализован новый пульсационный принцип работы, что дает следующие основные преимущества:

- не требуется традиционного дымохода – может быть использован дымоотвод из ПВХ, причем он может направлен в любые стороны, в том числе и вниз (существенная экономия на материале для дымохода и стоимости монтажа);

- высокий КПД – экономия газа до 40%;

- встроенное устройство регулирования позволяет: оптимизировать работу котла в зависимости от погодных условий, управлять 3 контурами (2 отопления и 1 ГВС), в том числе 1 – со смесителем (для теплых полов); запрограммировать работу котла по дням недели;

- минимальное сервисное обслуживание;

- так как нет форсунок, не надо настраивать горелку;

- простота и меньшая трудоемкость монтажа.